ОТЧЕТ

о работе НТС НП «СРО «Союзинжстрой» за 2014 г.

I. 1.  Двадцатого февраля 2014 года заседание НТС прошло по теме: «Высокопроизводительные машины, механизмы и оборудование для подачи, укладки, уплотнения бетона при производстве монолитных бетонных работ (бетононасосы, автобетононасосы, бетоновозы, манипуляторы, глубинные и площадные вибраторы и т.д.)», позволяющие резко снизить ручной труд, повысить производительность труда и качество работ, на котором участвовало 32 участника Партнерства и докладчиков.

По этой теме доложили представители немецкой фирмы «Путцмайстер», являющейся лидером в мире по бетононасосной технике, качеству и надежной работе по подаче, укладке бетонных смесей в конструкции зданий различного назначения. Директор по маркетингу Гончаров М.Н., региональный менеджер по бетононасосам Беланов Б.И., директор по продажам Красильников В.Н., региональный менеджер по растворной технике Звонарев М.В. Менеджеры фирмы «Пуцмайстер» предложили технологический ряд бетононасосов с простых марок типа BSA-1407D производительностью 71 м3/час с дизельным приводом мощностью 115 квт, работающий с давлением бетона 106 бар, который обеспечивает подачу бетона на 25 этажей по вертикали и до 200 м по горизонтали бетонной смеси, до самых мощных бетононасосов на базе автомобиля Mercedes на 5-тиосном подкатном шасси, с высотой подачи бетона до 70 м, стреловые, тип стрелы RZ.

Российская часть истории компании «Пуцмайстер» началась в 1986 году, с поставки 5-тимощностных автобетононасосов и 3-х стационарных  бетононасосов, для возведения саркофага над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. Представительство компании было открыто в Москве в 1993 году. За годы работы компания осуществила поставки техники «Пуцмайстер» таким крупным строительным фирмам как Донстрой, Моспромстрой, Мосзарубежстрой, Жилстрой, Крост, Монолитстрой, НПП Тема, Спецвысотстрой. Сегодня компания ООО «Путцмайстер-Рус» имеет возможность предложить комплексные решения по доставке бетона, подаче и укладке его на самом высоком уровне культуры производства, с высокой производительностью и качеством выполняемых работ. Наряду с бетонной техникой имеем возможность предложить своим заказчикам растворную технику для реализации проектов по внутренней и наружной отделке сооружений как готовых так и строящихся объектов. Специалисты комиссии оказывают консультации по проектам заказчика с целью правильного подбора оборудования. Сервисная служба компании обучает специалистов заказчика на местах эксплуатации техники:

- современные технологии и НОУ-ХАУ применяемые в производстве и сборке техники, позволяющие добиваться непревзойденного качества;

- сервисная поддержка,арантийное и постгарантийное обслуживание техники;

-профессиональные консультации,  оказываемые специалистами комиссии;

- обучение операторов компаниям заказчиков;

- низкие эксплуатационные расходы на технику;

- оригинальные запчасти, доступные на складах Москвы;

-оригинальное дополнительное оборудование, увеличивающее производительность, удобство использования и срок службы техники.

-Поделился своим опытом в работе по возведению жилых многоэтажных домов в монолитном исполнении заместитель исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой» Данилушкин М.К. При использовании бетоносмесительной техники фирмы «Путцмайстер» в подаче, укладке и уплотнении бетонных смесей, производительность  труда выросла более, чем в 4-е раза по сравнению с традиционной технологией подачи, укладки и уплотнения бетонной смеси. Надо руководителям всех уровней честно усвоить, если вводить высокопроизводительную технику в работу, необходимо производить обучение персонала обслуживающего её,  с обязательной стажировкой их у профессиональных инструкторов, имеющих богатый опыт в производстве. Тогда есть полные гарантии добиться высокой производительности безопасного производства работ и хорошего качества товарной продукции. Особенно на таких трудоемких видах работ, как бетонные, штукатурные, каменные, надо вводить высокопроизводительную технику в процессе производства, применять новые технологии, которые позволят снизить трудозатраты, облегчить труд строителей , поднять производительность и качество работ.

I. 2. По второй теме: «Бестраншейная прокладка инженерных сетей в стесненных условиях. Использование высокоэффективных машин и средств механизации  при производстве земляных работ в условиях Подмосковья». На заседании выступил заместитель технического директора ООО «Еврострой» Павлов Алексей Геннадьевич. Он подробно остановился на работах по горизонтально-направленному бурению скважин, проходкам под железными дорогами и автомагистралями, реками и водоёмами, которые невозможно обойти и которые приобретают все больший спрос у заказчиков и администраций муниципальных образований г.Москвы и Московской области из-за стесненных и сложных гидрогеологических условий.

ООО «Еврострой» - специализированная проектно-строительная компания, осуществляющая внедрение в практику новейшие ресурсосберегающие технологии для бестраншейного строительства инженерных коммуникаций. Горизонтально-направленное бурение за очень короткое время  завоевало популярность во всем мире. Ещё недавно эта технология была инновацией, а теперь используется практически везде. Столь быстрые темпы развития метода ГНБ обеспечены её высокой востребованностью. Преимущества ГНБ по сравнению с традиционными методами прокладки инженерных коммуникаций очевидны:

1) сокращение издержки производства и его себестоимость;

2) высокая скорость работы без привлечения значительных ресурсов техники и рабочей силы;

3) мобильность, возможность работы в условиях высокой степени стесненности и в сложных геополитических условиях практически без ограничений по факторам сезонности;

4) отсутствие необходимости осуществления водоотведения при наличии  грунтовых вод;

5) сохранение экологии, отсутствие необходимости в благоустройстве территории  и восстановлении ландшафта после выполнения работ.

Компания «Еврострой» - лидер в области ГНБ за весь период деятельности, ею проложено более 500 тыс. м  коммуникаций. Техническая оснащенность компании позволяет прокладывать коммуникации ( до 1500 мм на глубине до 35 м и протяженностью до 1500 м.

Компания осуществляет полное оформление и согласование документов по проведению подземных работ с соответствующими организациями, в том числе с отделом подземных сооружений (ОПС).

Фирма «Еврострой»  считает наиболее надежным и эффективным оборудованием – оборудование фирм «Vermer» и « Perforator», с помощью которых можно прокладывать коммуникации диаметром от 32 до 1500 мм на расстояние  1500-2000 м.

Заседание НТС прошло на высоком организационном уровне, интересно. Все участники заседания обменялись мнениями и координатами с целью дальнейшего сотрудничества.

II.1. Заседание НТС на тему: «Строительство и эксплуатация энергоэффективных многоэтажных зданий и сооружений в г.Москве и Московской области» прошло 25.03.2014 года в зале заседаний (53 к.) по адресу: г.Москва, ул.З. и А. Космодемьянских , д.26/21, на котором присутствовало 29 участников Партнерства.

По первому вопросу «Применение в строительстве и во время эксплуатации нетрадиционных источников энергии и тепла на объектах г.Москвы» доложил  руководитель Центра энергосбережения и энергоэффективного использования нетрадиционных источников энергии в строительном комплексе г.Москвы, дтн Васильев Григорий Петрович. Удельное потребление тепловой и электрической энергии существующим жилым фондом г.Москвы составляет по состоянию на сегодняшний день 340 квт.час/кв.м в год, нормируемое значение устанавливаемое для второго этапа начиная с 2016 года 130 квт.час/кв.м в год. Задача эта не простая и мы работаем на различных направлениях по экономии энергоресурсов.

Базовая  концепция -  двухступенчатая утилизация вторичных энергоресурсов, предусматривающая рекуперацию и утилизацию низко потенциальной теплоты вытяжного воздуха системы вентиляции и канализационных стоков жилого дома – вторичных энергоресурсов – сначала на квартирном уровне, а затем на общедомовом. Интеграция в энергетический баланс зданий вторичных энергоресурсов и нетрадиционных источников энергии в объеме до 20 % общего энергопотребления здания. Квартирная утилизация вторичных энергоресурсов предусматривает получение снижения за счет:

1) автоматического приточно-вытяжного устройства (за счет автоматического авторегулируемого вентиляционного клапана с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха  (< | > 50%) и одновременно позволяет поддерживать комфортность микроклимата в автоматическом режиме;

2) аккумуляционной тепловой насосной установки горячего водоснабжения;

3) утилизатора тепла сточных вод, устанавливающихся в техническом подвальном помещении жилого дома на стояках и выпусках системы канализации;

4) грунтовых теплообменников, которые служат для извлечения тепловой энергии из грунта или аккумулирования её в грунтовом массиве, тогда удельный теплосъем составит около 186 вт/м.

Все указанные мероприятия позволяют добиться  60% экономии энергии от всех выбросов тепловых источников тепла в жилом здании.  В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений  определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем 5 лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения.

Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

II.2. По второму вопросу: «Энергосберегающие технологии в жилых многоквартирных домах и микрорайонах Подмосковья с размещением «Центров энергетической эффективности на 1-х этажах многоэтажных зданий» доложил руководитель проекта, председатель отраслевого отделения по энергосберегающим технологиям в сфере строительства и ЖКХ общероссийской  общественной организации «Деловая Россия» -Журавель Леонид Владимирович.

Вопросами повышения энергетической эффективности строящихся домов в последнее время уделяется все больше внимания, поскольку задачи энергосбережения являются одними из приоритетных в государственной политике. Так к примеру, Министерством строительства и ЖКХ РФ разработан проект приказа «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, которым должны быть утверждены базовые показатели уровня энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Однако, к сожалению, его принятие затормозилось. Разработанные требования  предусматривают поэтапное уменьшение нормируемого показателя суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, начиная с момента вступления требований энергетической эффективности в силу.

С другой стороны, Росстандарт своим приказом от 15.12.2011 г. № 1567 утвердил ГОСТ Р54862-2011 «Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания», который введен в действие с 01.05.2012 г. Стандарт только рекомендован для добровольного применения, тем не менее, предполагается, что он получит широкое применение , поскольку многие строительные предприятия вынуждены будут его использовать, чтобы не отставать от своих конкурентов. Однако, пока не видно, чтобы застройщики спешили строить дома с более высокими показателями уровня энергетической эффективности, ведь это напрямую влияет на стоимость квадратного метра и многим кажется, что даже незначительное повышение стоимости негативным образом отразится на объемах реализации жилья. Да и выбор правильного энергосберегающего оборудования, зачастую, является проблемой, поскольку важно не просто что-то установить, важно чтобы с каждой дополнительно потраченной копейки была получена как можно большая экономия энергоресурсов на стадии эксплуатации дома. Очень важно при минимальных затратах достичь максимальной экономии энергоресурсов, а этого можно добиться только при комплексном подходе.

На жилом 125 квартирном монолитно-кирпичном доме № 14 по ул.Советсткой в г.Климовске МО обеспечен дистанционный сбор данных с приборов учета, оснастив его:

1) индивидуальным регулятором температуры;

2) общедомовыми и квартирными приборами учета воды, электричества, тепловой энергии;

3) системами дистанционной передачи данных со всех приборов учета энергоресурсов;

4) ЦТП с системой регулирования объемов теплопотребления в зависимости от погодных условий;

5) частотными регуляторами  для насосов отопления, ГВС ХВС;

6) энергосберегающими светильниками с датчиками движения в местах общего пользования;

7) оконными конструкциями для  применения стеклопакетов с теплоотражающим напылением.

Те, кто эксплуатирует дома, добились экономии тепловой энергии 37,5% квт/час  за первый год эксплуатации, за второй год эксплуатации 48 квт/час на 1 м2 общей площади. Как показал опыт эксплуатации и анализ полученных данных можно добиться до 80% экономии тепловой энергии. Опыта работ для решения таких задач у большинства застройщиков нет, как нет и специалистов в подобных вопросах, а доверять на слово продавцам-консультантам было бы неправильно, ведь их основная задача – продать свой товар. Следует заметить, что при Комитете по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Ностроя, создан Экспертный Совет, в который вошли:

1.генеральный директор АВОК –дтнТабунщиков Ю.А.

2. руководитель ГУП НИИМострой –дтн Васильев Г.П.

3. руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ от Нострой –дтн Викторов М.А., возглавляет её руководитель проекта , председатель отраслевого отделения по энергосберегающим технологиям в сфере ЖКХ и строительства Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Журавель Л.В.

В общегосударственном масштабе стоит серьезная задача по модернизации ЖКХ, а для этого необходимо использовать инновационные  энергоэффективные инженерные системы и решения. Поэтому сейчас самое время переходить от строительства обычных домов к строительству энергоэффективных домов.

Экспертный совет проводит анализ эффективности энергосберегающих технологий с учетом оплаты эксплуатации экспериментальных домов, в которых они были применены. Именно в экспертном Совете , застройщики могут получить устные рекомендации относительно того или иного энергосберегающего оборудования в различных географических широтах. Это способствует принятию верных решений при выборе способов повышения энергоэффективности домов. Создание энергоэффективных домов невозможно без применения принципиально новых технологий, новых современных приборов, оборудования, их систем. Ими необходимо не только оснастить дома, а их нужно ещё ввести в эксплуатацию, обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование в тех или иных условиях (управлять ими, вовремя проводить техническое обслуживание, поверки, ремонт, модернизацию). Все это смогут выполнить лишь высококвалифицированные кадры, а их в регионе сейчас нет. В связи с этим также стало очевидной необходимость подготовки соответствующих специалистов.

Для решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» опираясь на опыт и профессионализм специалистов Ностой разработала проект «Федеральная сеть центров энергоэффективности». Проектом предусмотрено создание во всех субъектах федерации «Центров энергоэффективности»  региональных учебно-производственных центров по подготовке специалистов высокого уровня квалификации, способных грамотно развивать и последовательно продвигать в своих регионах идеи энергосбережения и энергоэффективности. Эти центры будут размещаться на первых этажах «энергоэффективных домов», являющимися экспериментальной площадкой для практических испытаний различных видов энергосберегающего оборудования.

Уже через 2-3 года, когда будет урегулировано законодательство в области энергосбережения и его проектом в сфере энергосбережения и энергоэффективности  у инвесторов появятся гарантии возврата капитальных вложений, возникнет необходимость и в новых специалистах, которые к тому времени уже будут подготовлены в «Центрах энергоэффективности». Создание гарантий возврата капиталовложений является важнейшей задачей, решение которой даст возможность массово строить  дома с использованием энергоэффективных инженерных систем.

Заседание НТС прошло на высоком организационном уровне, вызвало много вопросов, на которые будут отвечать – эта практика внедрения этого эксперимента,  ну и безусловно появятся многие неожиданные вопросы в процессе строительства и эксплуатации. Но это стоит того, так как это требует и ставит жизнь.

III.1. Двадцать второго мая 2014 года в деле заседаний по адресу: г.Москва, ул.З. и А.Космодемьянских, д.26/21 состоялось научно-техническое заседание по теме: «Общие правила производства бетонных монолитных работ при строительстве жилых и общественных зданий». Присутствовало 34 участника от Партнерства и членов НТС. По этой теме выступил технический директор ООО «Спецстрой АМБ» ктн, профессор МГСУ Комиссаров С.В. Он подробно остановился на том, что  за последние 20 лет сложились современные подходы к технологии и организации опалубочных, арматурных и бетонных монолитных работ. Этажность зданий возросла, потребовалась более современная механизация бетонных работ,  использование более производительных  бетононасосов и манипуляторов по укладке бетонной смеси. Во-первых, объекты монолитного домостроения в Московском регионе резко возросли и составляют 63-68%, потеснив строительство крупнопанельных домов. А если этажность возросла, значит нужна более мощная и производительная техника: бетононасосы передовых  мировых фирм, таких как немецкие фирмы «Путцмайстер-Рус», «Воркинтон», «Швинг», работающих на российском рынке и позволяющих подавать бетон на высоту до 30-35 этажей и по горизонтали на 200-250 метров. Резко повысились требования к качеству монолитного бетона, подвижность смеси должна быть П-3 или П-4, т.е. конус «Стройцнила» должен погружаться от 15 см до 20-22 см, иначе смесь по бетоноводам не пойдет.

Арматурные работы потребовали более квалифицированных специалистов по вязке арматурных сеток, каркасов полной заводской готовности. Для этих целей запущены более производительные машины и оборудование итальянского производства, которые работают с компьютерным управлением, с автоматической подачей стержней для точечной сварки. Построены и введены такие цеха в СК «Гражданстрой», в  поселке Купавна, модернизированы линии на Подмосковных домостроительных комбинатах Воскресенском ДСК, Серпуховском ДСК (Седо). Получается в строительных условиях из готовых сеток и каркасов арматурщики методом вязки быстро готовят этаж-секции для установки опалубки, её выверке  и сдачи под бетонные работы. Чтобы ускорить сам процесс сборки опалубки, стали применять опалубки лучших фирм мира, такие как «MESA» (Турция)- металлическую опалубку туннельного типа или «Утинор» (Франция), металлическую опалубку «HOE» и «MEBA»(Германия).

III.2. По второму вопросу «Опыт использования металлической опалубки туннельного типа в России (турецкой фирмы «MESA IMALAT») более детально и подробно доложил заместитель исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой» М.К.Данилушкин.

В 1997 году, когда мы познакомились с этой фирмой она производила опалубку туннельного  типа для 15 стран мира, в настоящее время она производит и поставляет продукцию в 40 стан мира, ассортимент её расширился в разы, хочу отметить такую деталь, что она работает по умеренным ценам. Если к примеру взять французскую фирму «Утинор», которая выпускает подобную продукцию, то цена за 1тонну выше Турецкой,  практически в 1.5-2раза. Самое главное то что она сама как строительная фирма построила в Анкаре более 2-х миллионов кв. м. монолитного жилья  в антисейсмическом варианте в собственной опалубке и все тонкости касаемые технологичности опалубки, её контрольной сборки и обкатки, отработки  тут превосходство «налицо», перед другими аналогичными фирмами.

Нам выпала честь работать с такими известными в мире немецкими фирмами, как «НОЕ», «МЕВА», австрийской фирмой «ДОКА», турецкими фирмами: «ЭНКЕ», «БАЙТУР», «ЯПИТЕК», я Вам честно скажу мы столько полезного почерпнули и это всё очень пригодилось. А начинали мы работать по опалубке сначала с нашими Российскими фирмами, и такие сильные объединения как «Камгэсэнергострой», «Братскгэсстрой» не смогли изготовить опалубку туннельного типа. По рекомендации Е. В. Басина, мы заказали опалубку туннельного типа на Орском механическом заводе «Минмонтажспецстроя», на технический этаж и на цоколь, получили её, а потом мы пригласили представителя этого завода на контрольную сборку на объект и мучились вместе с ними целый месяц.  Одним словом полученная опалубка с Орского механического завода, не оправдала  наших ожиданий, хотя по стоимости она не уступала турецкой .В Турции в фирме «МЕSА IMLAT»мы заказали 4 комплекта опалубки туннельного типа, из расчета на секцию-этаж дома, которая  прошла более 1000 оборотов , а по возрасту ей более 12 лет.

Она легко ремонтируется, лист рихтуется, комплектующие, которые не могут изготовить в России, мы сразу заказывали в Турции, чтобы продлить ей заведомо долгую жизнь, особенно траверсы и колёса для подъёма и выкатки полутуннелей. Концерн  «Крост» численность коллектива которого  около 5 тыс. работающих, первый комплект туннельной опалубки они приобрели во Франции в фирме «Утинор» и внедрили его, а потом плавно перешли на заказы  и работу с Турецкой фирмой «МЕSА IMALAT». Сейчас в этой организации создано целое Управление по изготовлению, приобретению и ремонту металлических опалубок, которое несёт полную ответственность за текущий ремонт и качество выходящей опалубки на объект.

Достоинства металлической опалубки туннельного типа:

1.Сборка опалубки туннельного типа не требует высокой профессиональной подготовки специалистов - бетонщиков (можно использовать рабочих низкой квалификации и от этого качество продукции не страдает, но при инструктаже и под началом профессионального руководителя (производителя работ и геодезиста).

2.В холодный период времени  (зимой, в осенне-весенний период времени) опалубку можно предварительно подогревать и укладывать монолитный бетон в теплую опалубку, что резко сказывается на темпах возведения зданий.

3.Прогрев бетона в опалубке такого типа позволяет резко снизить энергопотребление, т. к. весь процесс обогрева ведется на дизельном топливе, что значительно дешевле и самое главное безопастнее  электропрогрева.

4.Геометрия помещений и гладкость поверхностей  стен и потолков получается очень высокого качества, на потолке получается практически один продольный шов, который при снятии опалубки шлифуется и на стене, если полутуннели составные.

5.Оборачиемость   опалубки  очень высокая,  завод даёт гарантию 500 оборотов, практическая  эксплуатация показала, оборачиваемость фактически составляет 1500-2000 оборотов  при  нормальной эксплуатации т. е. выше нормативной в 3-4 раза и окупаемость наступает на 3-ий год.

6.Скорость сборки опалубки довольно высокая, трудоёмкость по сборке и распалубке небольшая это обстоятельство и другие веские причины позволили «взвинтить» темпы строительства и поднять производительность труда. Темпы возведения зданий фактически оказались выше, чем при крупнопанельном строительстве. На первых этапах мы в месяц выполняли 4 формовки, т.е. 1 формовка в неделю. С приобретением опыта  и отработке навыков нам удавалось делать 12-14фомовок в месяц, одним словом темп возведения вырос в 3- 3.5 раза, чего мы даже не ожидали.

7. Опалубка туннельного типа выполняется фирмой «МЕSА IMALAT» из листа 3 мм, металл очень упругий  от удара молотком или кувалдой  металл не деформируется, а моментально восстанавливается. Поскольку остаточных деформаций практически нет – это очень большое преимущество, значит и нет дефектов на бетоне. На Орском заводе мы изготовили опалубку из листа 4мм, думали это вечная опалубка, но просчитались. Магнитогорский лист оказался значительно мягче, все вмятины оставались, опалубка на 25% тяжелее, дефектов на поверхности бетона стало больше. Надо было сошлифовывать все «пупки», скорость возведения домов стала падать, производительность снизилась, заработки упали. Получили обратный эффект. Только после этого мы оценили окончательно, что такое  турецкая  опалубка.

8.Технология бетонирования в туннельной опалубке практически самая безопастная на любой высоте т.к. по периметру здания устанавливаются выносные леса ( мы их назвали «Подмости» и запантетовали).  Патент №2192526, действует до 2020года включительно). Все эти подмости имеют откидные сетчатые ограждения с фиксацией к раме подмостей. По всему периметру возводимого объекта имеется безопастная зона. Работать на таких подмостях одно удовольствие, самое главное работающие на таких подмостях обречены на безопастное выполнение работ. Вылет этих подмостей от грани здания 3- 3,2метра.

9.Чистится и смазывается металлическая опалубка туннельного типа очень быстро и доступно. Процесс этот не трудоёмкий, по сравнению с опалубкой из финской фанеры или дерева, поверхности бетона получаются практически идеальные, безусловно необходимо подобрать хорошую смазку.

10.Только в опалубке туннельного типа можно  бетонировать продольные, поперечные стены и перекрытия одновременно, что позволяет создать пространственную жёсткость зданию и повышает несущую способность возводимым конструкциям здания, например от техногенных явлений или землятресений, от разного вида смерчей и «торнадо». Если узлы сопряжения продольных и поперечных стен армировать с перекрытиями одновременно, а потом одновременно бетонировать, эти здания абсолютно безопастны для проживания. Это главный выигрыш, который позволяет осуществить туннельная опалубка, причем без увеличения расхода арматуры и бетона. И когда говорят монолитное здание возведено, а конструктивную особенность не раскрывают, то это стратегическая уловка обмануть потенциального покупателя и взять с него лишние 20-25% стоимости. Монолитное здание монолитному – рознь. В подтверждение сказанному, когда мы влезли по «уши» в особенности антисейсмического возведения жилья с главным конструктором «ЦНИЭПЖилища» мы поняли колосальное преимущество туннельной опалубки. И когда Мы побывали на объектах в Турции, Гонконге, Сингапуре, Китае мы всегда для себя смотрели процесс бетонирования, для простых посетителей это фактор незаметен.

IV. 28 октября 2014 года состоялось выездное заседание НТС в п.Красково Люберецкого района Московской области на базе Машковского завода ПИК по адресу: Машковский проезд, д.10 на тему: «Противопожарные мероприятия на строительных объектах и собственных базах Партнерства. Услуги, материалы и изделия НПО «Ассоциация Крилак» на службе у строителей Подмосковья», на которой приняли участие члены НТС Партнерства в количестве 34 человек.

1. По первому вопросу «Реализация нормативных требований пожарной безопасности путем применения инновационных технологий компаний для зданий и сооружений» - выступили с докладом ведущий специалист научного экспертного бюро пожарной, экологической безопасности в строительстве ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство» П.П.Колесников. Он изложил требование ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, требование Сводов правил (актуализированные СНиП) в части обеспечения огнестойкости строительных конструкций.

- Эффективность средств огнезащиты, применяемые для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний по определению показателей пожарной опасности стройматериалов.

- Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов в огнестойкости конструкции, должна оцениваться посредством испытаний по определению пределов огнестойкости строительных конструкций (п.5.2.5 СП 2.13130 2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

- Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП14.1330.2011 (п.5.4.3 СП2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Изложил такие требования ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требование сводов правил, национальных стандартов, в части обеспечения огнестойкости строительных конструкций, действующих в поле этого ФЗ.

2. Подробно доложил о проектировании огнезащиты строительных конструкций и содержанию проектной документации по огнезащите.

2.1 Проектирование огнезащиты строительных конструкций.

2.2 Проектирование огнезащиты алюминиевых конструкций.

2.3 Проектирование огнезащиты ж/б конструкций.

2.4 Проектирование огнезащиты воздуховодов и их несущих конструкций:

- приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции, систем местных откосов, воздушного отопления и систем кондиционирования воздуха; систем аварийной вентиляции; систем противодымной вентиляции.

2.5 Проектирование огнезащиты деревянных конструкций.

2.6 Проектирование огнезащиты кабельных изделий.

2.7 Проектирование проходок кабельных вводов.

2.8 Проектирование огнезащиты постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели, штор и занавесей, текстильных материалов, предназначенных для оформления интерьера. Система обеспечения пожарной безопасности объекта заключается в перечне следующих систем:

- система предотвращения пожара;

- система противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые заложены в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ от 22.07.2008 г.

По второму вопросу «Современные средства  огнезащиты для строительных конструкций» доложил директор научно-исследовательской лаборатории, ктн, доцент И.В.Сиротов. НПО «Ассоциация Крилак».Сегодня – это Холдинг, который занимается комплексной безопасностью. Основными принципами деятельности является:

1)безопасность;

2) надежность;

3) качество.

В ассортименте продукции компании имеется полный спектр составов и средств пассивной противопожарной и антикоррозионной защиты для любых строительных конструкций. Во владении НПО «Ассоциация Крилак» находится:

1. Машковский завод противопожарных изделий и красок ПИК, который производит огнезащитные, антикоррозийные, огнебиозащитные покрытия и пропиточные составы.

2. Завод по производству противопожарного оборудования ООО «Рубин». Это крупнейшая компания в России, выполняющая работы по огнезащите строительных конструкций и инженерных коммуникаций на объектах всех уровней сложности.

Возможности компании позволяют оснастить любые объекты в полном соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности, всем спектром необходимого противопожарного оборудования.

В составе компании работает Управление автотранспорта и механизации располагает большим количеством специализированной техники для обеспечения потребностей строительных и эксплуатирующих организаций по выполнению широкого спектра противопожарных мероприятий, отделочных и строительных работ, представляя оборудование в аренду и осуществляя полное техническое обслуживание, ремонт и поставку запчастей и комплектующих для самой современной техники Российского и импортного производства.

Имеется Учебный центр, который осуществляет образовательную  деятельность в сфере противопожарных услуг и общестроительных работ, руководствуясь Положением об образовании и действуя в соответствии с имеющимися лицензиями Минобразования и МЧС России. В распоряжении центра имеются учебные аудитории научно-исследовательская лаборатория, производственные мастерские и полигон для практической работы со строительной техникой, пожарным оборудованием, а также тренажерами.

НПО «Ассоциация Крилак» принимала участие в строительстве таких крупных объектов, как здание Совета Министров на Красной преснее, храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни, Ташкентской телебашни, ВГТРК на Шаболовке, на тепловых и атомных станциях Минтопэнерго РФ, Большом театре в Москве, объектах Сочинской олимпиады, Москва-Сити и многих других стройках РФ.

После докладов в зале заседаний все участники научно-технического Совета прошли по территории Машковского завода ПИК, просмотрели и прослушали все пристендовые выступления руководителей и специалистов Ассоциации Крилак (зав. научно-технической лаборатории  Сиротова И.В., начальника Учебного центра Бариба В.В., президента НПО «Ассоциации Крилак» дтн Кривцова Ю.В. и др.)

Научно-технический Совет НП «СРО «Союзинжстрой» отмечает высокий науно-технический потенциал НПО «Ассоциации Крилак», их заинтересованность в оказании помощи, выполнении услуг строительным подразделениям Партнерства. После посещения цехов и производств все участники заседания вернулись в зал заседания, тщательно и с интересом  обсудили все возникшие вопросы, ответили на вопросы участников и выработали Решение заседания научно-технического Совета по проводимой теме.

Заседание прошло на высоком организационном и научно-техническом уровне, все получили необходимые проспекты и необходимую литературу в области новых технологий и прогрессивных материалов по огнезащите строительных объектов, их конструкций, по профилактике пожарной безопасности. Обменявшись координатами и поблагодарив организаторов научно-технического выездного Совета участники разъехались.

Заместитель исполнительного

директора,

заместитель председателя НТС

НП «СРО «Союзинжстрой»	   					М.К.Данилушкин